## Slide 1: Ergonomie & Sicherheit am Arbeitsplatz
Ganzheitliche Gestaltung für den neuen Standort
inkl. Monitor-Arbeitsplätze, Sitzhaltung und Brandschutz

## Slide 2: Gesetzliche Rahmenbedingungen
ArbSchG: Sicherstellung von Sicherheit und Gesundheit
ArbStättV und ASR: Anforderungen an Arbeitsstätten
DGUV Regel 115-401: Ergonomische Bürogestaltung
Vorgaben für Monitor-Arbeitsplätze

## Slide 3: Ergonomischer Monitor-Arbeitsplatz
Sehabstand Monitor: 50–80 cm
Oberste Bildschirmzeile unter Augenhöhe
Seitliche Position zum Fenster
Arbeitsfläche mindestens 160 x 80 cm
Höhenverstellbarer Stuhl und Tisch empfohlen
Chart: 
| Sehabstand | Blickwinkel | Blendung | Arbeitsfläche | Stuhl/Tisch
Priorität | 5 | 4 | 4 | 3 | 3

## Slide 4: Abteilungsspezifische Anforderungen
Vertrieb/Außendienst: Hot Desking und Dockingstationen
IT-Abteilung: Mehr-Monitor-Setups und CO2-Löscher
Technikabteilung: Schwerlasttische und Prüfaufbauten
Einkauf/Beschaffung: Große Ablageflächen
Kundensupport: Akustikmaßnahmen und Headsets

## Slide 5: Brandschutzvorkehrungen
Fluchtwege freihalten (≥ 1,20 m)
Kennzeichnung gemäß ASR A2.3
CO2-Löscher im IT-Bereich
DGUV V3 Prüfung elektrischer Geräte
Brandschutzhelfer unterweisen
Chart: 
| 10 Pers. | 20 Pers. | 30 Pers.
Breite (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8

## Slide 6: Ergonomischer Schreibtisch Guide
Sitz- und Stehpositionen – Praxisleitfaden

## Slide 7: Ideale Sitzhöhe
Füße flach auf dem Boden
Knie etwa 90° Winkel
Empfohlene Sitzhöhe: 40–52 cm
Individuelle Feinjustierung notwendig

## Slide 8: Arm- und Körperhaltung
Ellbogenwinkel etwa 90–110°
Unterarme locker auflegen
Schultern entspannt halten
Neutralstellung der Handgelenke

## Slide 9: Monitor richtig positionieren
Oberkante auf Augenhöhe
Blickwinkel 10–20° nach unten
Abstand etwa eine Armlänge
Spiegelungen vermeiden

## Slide 10: Bewegungs- und Wechselrhythmus
Alle 30–45 Minuten Positionswechsel
Mikropausen einplanen
Sitzen und Stehen kombinieren
Regelmäßige Haltungsprüfung

## Slide 11: Wirtschaftlicher Nutzen
Reduktion von Ausfalltagen
Höhere Produktivität
Bessere Mitarbeiterbindung
Geringere Haftungsrisiken

## Slide 12: Hardware-Ausstattung der Arbeitsplätze
Basis-Level Leistungsanforderungen (ohne konkrete Hersteller)

## Slide 13: Hardware-Basisstandard (alle Büroarbeitsplätze)
Leistungsfähige Mehrkern-CPU für flüssiges Multitasking
Mindestens mittlerer RAM-Bereich für parallele Anwendungen
Schnelle SSD-Speicherlösung für kurze Ladezeiten
Moderne integrierte Grafik für Office- und Web-Anwendungen
Dockingfähigkeit für flexible Arbeitsplatzkonzepte

## Slide 14: Leistungsprofile nach Abteilung
Vertrieb/Außendienst: Fokus auf Mobilität, Akkulaufzeit und schnelle Anmeldung
IT-Abteilung: Erhöhte RAM- und CPU-Reserven für Virtualisierung und Tests
Technikabteilung: Erweiterbare Systeme für Prüfsoftware und Schnittstellen
Einkauf/Beschaffung: Stabiler Office-Standard mit zwei Monitoren
Kundensupport: Performance für parallele Ticketsysteme und Softphones

## Slide 15: Empfohlene Peripherie (ergonomieorientiert)
Mindestens 2 Monitore für produktives Arbeiten im Büro
Ergonomische Tastatur und präzise Maus
Hochwertige Headsets im Support und Vertrieb
Universelle USB‑C/Thunderbolt-Dockinglösungen
Leise und energieeffiziente Netzteile und Geräte